| 单位换算表 |  |  |
| --- | --- | --- |

◆压力单位换算表 单位 Pa KPa MPa bar mbar kgf/cm2 cmH2O mmH2O mmHg p.s.i Pa 1 10-3 10-6 10-5 10-2 10.2× 10-6 1.02×10-3 101.97× 10-3 7.5× 10-3 0.15×10-3 KPa 103 1 10-3 10-2 10 10.2× 10-3 10.2 101.97 7.5 0.15 MPa 06 103 1 10 104 10.2 1.02×103 101.97×103 7.5×103 0.15×103 bar 105 102 10-1 1 103 1.02 1.02×103 10.2×103 750.06 14.5 mbar 102 10-1 10-4 10 1 1.02× 10-3 1.02 10.2 0.75 14.5×10-3 kgf/cm2 98066.5 98.07 98.07× 10-3 0.98 980.67 1 1000 10.000 735.56 14.22 cmH2O 98.06 98.07× 10-3 98.07× 10-6 0.98× 10-3 0.98 10-3 1 10 0.74 14.22×103 mmH2O 9.806 9.807× 10-3 9.807× 10-6 98.07× 10-6 98.07× 10-3 10-4 0.1 1 73.56× 10-3 1.42×10-3 mmHg 133.32 133.32× 10-3 133.32× 10-6 1.33× 10-3 1.33 1.36× 10-3 1.36 13.6 1 19.34×10-3 p.s.i 6894.76 6.89 6.89× 10-3 68.95× 10-3 68.95 70.31× 10-3 70.31 703.07 51.71 1

◆ 流量单位换算表 单位 m3/S L/S cm3/S m3/h m3/min L/h L/min ft/min (scfm) gallon min UK gallon min USA m3/S 1 103 106 3.6×103 60 3.6×106 60×103 2.12×103 13.2×103 15.85×103 L/S 10-3 1 103 3.6 60× 10-3 3.6×103 60 2.12 13.2 15.85 cm3/S 10-6 10-3 1 3.6× 10-3 60× 10-6 3.6 60×10-3 2.12× 10-3 13.2× 10-3 15.58× 10-3 m3/h 0.28× 10-3 0.28 0.28× 10-3 1 16.67× 10-3 103 16.67 0.59 3.67 4.4 m3/min 16.67× 10-3 16.67 16.67× 10-3 60 1 60×103 103 35.31 219.97 264.17 L/h 0.28× 10-6 0.28× 10-3 0.28 10-3 16.67× 10-3 1 16.67×10-3 0.59×10-3 3.67×10-3 4.4×10-3 L/min 16.67× 10-6 16.67× 10-3 16.67 60× 10-3 10-3 60 1 35.31× 10-3 219.97× 10-3 264×10-3 ft/min (scfm) 0.47× 10-3 0.47 0.47× 103 1.699 28.32× 10-3 1.699×103 28.32 1 6.23 7.48 gallon min UK 75.79× 10-6 75.79× 10-3 75.77 0.273 4.55× 10-3 0.273×103 4.55 0.16 1 1.2 gallon min USA 63.09× 10-6 63.09× 10-3 63.09 0.227 3.79× 10-3 0.227×103 3.79 0.13 0.83 1 ◆ 容积单位换算表 公 升 Liter 公 秉 Kiloliter 美制加仑 U.S.Gallon 英制加仑 Imp.Gallon 美 桶 Barrel 立 方 寸 Cubic Feet 立 方 尺 Cubic Inch 1 0.001 0.264178 0.219975 0.000629 0.035316 61.026 1000 1 264.178 219.978 6.28995 35.316 61026 3.78533 0.003785 1 0.83268 0.02381 0.133681 231* 4.54596 0.004546 1.20094 1 0.028594 0.160544 277.42 158.984 0.158984 42* 34.9726 1 5.6146 9.702* 28.316 0.028316 7.4805 6.2288 0.17811 1 1.728 0.016387 0.000016 0.004329 0.003605 0.000103 0.000579 1 *此项数字系规定值1立方公尺=1公秉=10，00升 ◆ 重量单位换算表 公 斤 Kilogram 公 吨 Metric ton 磅 Pound 短 吨 Short ton 长 吨 Long ton 1 0.001 2.20462 0.001102 0.00984 1000 1 2204.62 1.10231 0.984205 0.45392 0.000454 1 0.0005 0.000446 907.184 0.907185 2000 1 0.892857 1016.046 1001605 2240 1.12 1 1市斤=0.5000公斤=1.1023磅 ◆ 长度单位换算表 公 里 km 公 尺 m 公 分 cm 公 厘 mm 公 寸 in 英 尺 ft 英 里 mile 1 1000 105 106 39370 3280.83 0.62136 0.001 1 100 100 39.37 3.28083 0.0006214 10-5 0.01 1 10 0.3937 0.032802 0.0562 10-6 0.001 0.1 1 0.003937 0.003281 0.0662 2.54×10-5 0.0254 2.540 25.40005 1 0.08333 0.0000158 0.384×10-4 0.3048 30.480 304.801 12 1 0.00018939 1（英海）=1.150776英里=6076英尺=1.852公尺，1市尺=1.0936英尺 ◆ 面积单位换算表 平方公尺 m2 平方寸 in2 平方尺 ft2 英 亩 acre 平方英里 sq-mile 平方公分 cm2 平方公厘 mm2 1 1550 10.76 0.0002471 0.093861 10000 105 0.0006452 1 0.006944 0.061594 0.062491 6.452 645.2 0.09290 144 1 0.072296 0.073587 929.0 92900 4047 6272640 43560 1 0.001562 40470000 4047×106 2589998 —— 27878400 640 259×109 25.9×1011 1公顷=100公亩=10.000平方公尺=2.471英亩=1.0310里 1里=96.99194公亩=2.3967英亩=2.934坪 ◆ 主要力量单位换算表（国际标准单位与公制单位换算） 力量名称 国际单位-公制单位 公制单位-国际单位 空气压力 1MPa=10.2kgf/cm2 1kgf/cm2=0.098MPa 荷 重 力 1N·m=0.102kgf·m 1kgf=9.8N 扭 力 1N·m=0.102kgf 1kgf·m=9.8N·m 真空压力 -1KPa=-7.5mmHg -1mmHg=-0.133KPa 惯性力距 1Kg·m2=10.2kgf·cm·s 1kg·cm·s=0.098Kgf·m2 ◆功率单位换算表 单位 瓦 （w） 千克力·米/秒 （kgf·m/s） 卡/秒 （cal/s） 米制马力 （hp） 英热单位/时（Btu/h） 瓦（w） 1 9.80665 0.2388 1.36*10-3 3.412 千克力·米/秒 （kgf·m/s） 0.10197 1 0.0243 1.39*10-4 0.348 卡/秒（cal/s） 4.1868 41.058 1 5.69*10-3 14.285 米制马力（hp） 735.499 7212.78 175.64 1 2509.52 英热单位/时（Btu/h） 0.293071 2.874 0.070 3.99*10-4 1 ◆热功单位换算表 单位 焦耳 (J) 千卡 kcal 千克力·米 kgf·m 千瓦小时 kW.h 公制马力小时 hp·h 焦耳 J 1 2.389×10-4 0.10204 2.778×10-7 3.777×10-7 千卡 kcal 4186.75 1 427.216 1.227*10-3 1.58*10-3 千克力·米 kgf·m 9.80665 2.342*10-3 1 2.724*10-6 3.704*10-6 千瓦·小时 kW.h 3.6×106 860.04 3.67×105 1 1.36 公制马力小时 Hp.h 2.648×106 632.61 2.703×105 0.7356 1 英制马力小时 UKHp·h 2.68452×106 641.33 2.739×105 0.7458 1.014 英尺磅力 ft·lbf 1.35582 3.24*10-4 0.1383 3.766*-7 5.12*10-7 英热单位 Btu 1055.06 0.252 107.658 3.1*10-4 3981*10-4 ◆传热系数/热导率单位转换表 单位 千卡/(米2×时×摄氏度） kcal/(m2×h×℃) 瓦/（米2×开尔文） W/(m2×K) 英热单位/（英尺2×时×°F） Btu/(ft2×h×°F） 千卡/(米2×时×摄氏度） kcal/(m2×h×℃) 1 1.16279 0.2048 瓦/（米2×开尔文） W/(m2×K) 0.8600 1 0.1761 英热单位/（英尺2×时×°F） Btu/(ft2×h×°F） 4.8828 5.6777 1 ◆质量单位换算表 单位 吨 （t） 千克 （kg） 英吨 (UKton) 磅 （lb） 盎司 （oz） 短吨（sh.ton） 长吨 (long ton) 吨（t） 1 1000 0.9842 2205 3.527 *104 1.102 0.984 千克（kg） 0.001 1 9.842 *10-4 2.205 35.27 1.1 *10-3 9.8 *10-4 英吨(UKton) 1.0161 1016.1 1 2240.5 3.584 *104 1.12 1 磅（lb） 4.535 *10-4 0.454 4.463 *10-4 1 15.995 5.0 *10-4 4.462 *10-4 盎司（oz） 2.835 *10-5 0.02835 2.79 *10-5 6.251 *10-2 1 3.124 *10-5 2.79 *10-5 短吨（sh.ton） 0.907 907 0.893 2000 3.2 *104 1 0.892 长吨 (long ton) 1.016 1016 1 2240.28 3.583 *104 1.12 1